## Slide 1: NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH
Team 12

## Slide 2
Unit 1. Introduction
1.1. Background Information
1.2. Motivation and Objective
1.3. Members and Role Assignments
1.4. Schedule and Milestones
Unit 2. Project Execution
2.1. IoT Service Model
2.2. Data Processing
2.3. Service Implementation
2.4. System Designe
Unit 3. Results
3.1. Data Acquisition (Sensor, Actuator, Controller)
3.2. Network and Communication
3.3. Hardware Implementation
3.4. Data Visualization
3.5. Testing and Improvements
NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ XÂY DỰNG HỆ THỐNG NHÀ THÔNG MINH
Unit 4. Projected Impact
4.1. Accomplishments and Benefits
4.2. Future Improvements

## Slide 3
1.1 Background Information
UNIT 1: Introduction
  Chúng em tham gia với mong muốn được học hỏi, làm quen và nâng cao trình độ với lĩnh vực IOT
  với mục tiêu có được những kiến thức và trải nghiệm quý báu từ khóa học.
  Nhóm gồm các sinh viên đến từ Trường Đại học Thủy lợi, tham gia chương trình SIC với tinh thần
  học hỏi và trải nghiệm về lĩnh vực khoa học công nghệ nói chung và IOT nói riêng.
  <SIC0811> Đặng Trần Đạt (Trưởng nhóm)
  <SIC0815> Nguyễn Lê Đăng Dương + <SIC0811> Đặng Trần Đạt: Thiết lập hệ quản trị cơ sở dữ liệu MariaDB
  <SIC0103> Nguyễn Văn Linh + <SIC0053> Nguyễn Hoàng Long: Triển khai dịch vụ web Flask
  <SIC0023> Thái Văn Huy+ <SIC0026> Phạm Duy Hiệp: Xây dựng trung tâm hiển thị và trực quan hóa thông tin qua ThingSpeak
1.2 Motivation and Objective
1.3 Member and Role Assignments

## Slide 4
1.4. Schedule and Milestones
UNIT 1: Introduction
Kết nối phần cứng, mô phỏng tổng quan hệ thống
Thiết lập hệ quản trị cơ sở dữ liệu MariaDB
Quản lý dữ liệu, giám sát thông số và điều khiển thiết bị ngoại vi trên Flask
Thiết lập một trung tâm hiển thị, phân tích và trực quan hóa dữ liệu dựa trên nền tảng ThingSpeak
Dự án được hoàn thành trong khoảng 3 tuần với các giai đoạn:

## Slide 5
2.1. IoT Service Model
UNIT 2: Project Execution
Nghiên cứu, thiết kế, xây dựng hệ thống nhà thông minh sử dụng một trong các nền tảng IoT đã học. Hệ thống có có khả năng giám sát và điều khiển qua web:
  Đo giám sát các tham số nhiệt độ, độ ẩm của ngôi nhà.
  Điều khiển các thiết bị điện như đèn, quạt

## Slide 6
2.2. Data Processing
UNIT 2: Project Execution
Phần xử lý dữ liệu của hệ thống nhà thông minh tập trung vào việc thu thập, lưu trữ, xử lý và hiển thị dữ liệu từ các cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, và các thiết bị điều khiển. Sử dụng Raspberry Pi làm trung tâm xử lý.
2.3. Service Implementation
Dự án tập trung vào triển khai dịch vụ giám sát, phân tích và điều khiển:
  Giám sát: sử dụng Thingspeak người dùng có thể theo dõi các thông số theo thời gian thực
  Phân tích: dựa trên nền tảng IoT được sử dụng đó là Thingspeak – một sản phẩm của Matlab có thể phân tích dữ liệu trực tiếp từ đám mây. Từ đó có thể dự doán và đánh giá xu hướng trong thời gian tương lai
  Điều khiển: thiết kế giao diện web có chức năng điều khiển các thiết bị ngoại vi

## Slide 7
2.4. System Design
UNIT 2: Project Execution
Bước 3
Lưu trữ dữ liệu: MariaDB lưu trữ các giá trị này theo thời gian
Bước 4
Xử lý dữ liệu: Dữ liệu được xử lý để phục vụ cho việc hiển thị và phân tích
Bước 5
Giám sát, điều khiển và phân tích
Bước 1
Thu thập dữ liệu: Cảm biến nhiệt độ - độ ẩm sẽ được kết nối với Raspberry Pi, từ đó đọc các giá trị nhiệt độ và độ ẩm
Bước 2
Truyền dữ liệu: Raspberry Pi gửi dữ liệu này đến cơ sở dữ liệu MariaDB

## Slide 8
3.1. Data Acquisition (Sensor, Actuator, Controller)
UNIT 3: Results
Dữ liệu được thu thập từ cảm biến và trạng thái của các thiết bị ngoại vi được lưu trữ trên cơ sở dữ liệu MariaDB và nền tảng IoT Thingspeak.
Hình 2. Nền tảng IoT Thingspeak
Hình 1. Cơ sở dữ liệu MariaDB

## Slide 9
3.2. Network and Communication
UNIT 3: Results
Xây dựng dựa trên mạng Wi-Fi nội bộ, kết nối với Internet để tương tác MariaDB, Flask và được xây dựng giao tiếp nền tảng IoT phân tích dữ liệu Thingspeak bằng giao thức HTTP. Raspberry Pi được sử dụng làm máy chủ database với sự hỗ trợ của MariaDB. Dữ liệu trên máy chủ webFlask được sử dụng phương thức GET để thiết lập các chức năng điều khiển đèn và quạt

## Slide 10
3.3. Hardware Implementation
UNIT 3: Results
Sử dụng Raspberry Pi 4 làm thiết bị trung tâm truyền thông với hệ điều hành Raspberry Pi OS kết nối với cảm biến nhiệt độ độ ẩm DHT11 và các thiết bị như quạt và đèn thông qua các chân GPIO.
Thiết lập phần cứng trên thực tế

## Slide 11
3.4. Data Visualization
UNIT 3: Results
Sử dụng phương pháp trực quan hóa hình dung tạm thời hiển thị dữ liệu và biểu đồ nhiệt độ, độ ẩm trực quan hóa theo thời gian thực thông qua ThingSpeak.

## Slide 12
3.5. Testing and Improvements
UNIT 3: Results
1. Xây dựng thêm cách tính năng phân tích bằng các phương pháp trực quan hóa không gian và trực quan hóa mối quan hệ để so sánh và đưa ra nhiều dự đoán với những mục tiêu khác nhau
2. Xây dựng thêm tính năng tự động hóa các thiết bị ngoại vi dựa trên yêu cầu và thói quen của người dùng
3. Phát triển và xây dựng hệ thống với nhều cảm biến hơn để thực hiện nhiều yêu cầu giám sát và hỗ trợ hơn cho nhà thông minh
4. Áp dụng được nhiều tính năng tiên tiến hơn như điều khiển bằng giọng nói hay tự phân tích thông số môi trường bằng AI để điều khiển các thiết bị trong nhà một cách thông minh và tiện lợi hơn.

## Slide 13
4.1. Accomplishments and Benefits
UNIT 4: Projected Impact
4.1.1 Accomplishments
1. Hệ thống hoàn chỉnh
2. Tích hợp Thingspeak
3. Giao diện web
4.1.2 Benefits
1. Giám sát môi trường
2. Tiết kiệm năng lượng
3. Điều khiển từ xa
4. Khả năng mở rộng
5. Tích hợp IoT
4. Quản lý dữ liệu

## Slide 14
4.2. Future Improvements
UNIT 4: Projected Impact
1. Tích hợp thêm cảm biến
2. Tự động hóa thông minh
3. Ứng dụng di động
4. Tăng cường bảo mật
5. Tích hợp với các nền tảng IoT khác
6. Cải thiện giao diện người dùng